## Slide 1: Wireless Network Hacking

## Slide 2: 무선 네트워크
개요
  무선 신호 전달 방식을 이용하여 두 대 이상의 장치를 연결하는 기술
  무선 네트워크 표준 규격으로 IEEE 802.11이 존재
IEEE 802.11 표준 규격
규격 | 재정 시기 | 전송속도 | 주파수
IEEE 802.11 | 1997년 7월 | 2Mbps | 2.4Ghz
IEEE 802.11a | 1999년 9월 | 54Mbps | 5Ghz
IEEE 802.11b | 1999년 9월 | 11Mbps | 2.4Ghz
IEEE 802.11g | 2003년 6월 | 54Mbps | 2.4Ghz
IEEE 802.11i | 2004년 6월 | 11Mbps | 2.4Ghz
IEEE 802.11n | 2007년 | 300Mbps | 2.4 or 5Ghz
IEEE 802.11ac | 2012년 | 1.3Gbps | 2.4 or 5Ghz

## Slide 3: 무선 네트워크
무선 네트워크 통신원리
  일반적으로 무선 네트워크 통신은 다음 4단계를 거쳐 이루어짐
탐색
결합
데이터 전송
인증
AP는 자기가 속한 그룹명인 SSID 등을 담고 있는 Beacon 메시지를 주기적으로 브로드캐스트
단말은 주변을 탐색하여 AP를 찾아내고 AP를 선택
숨겨진 AP는 단말이 능동적으로 Probe 요청메시지를 AP에 전송하여 탐색함
해당 AP에 접속권한이 있는 사용자 또는 단말인지를 검증하는 단계
보안 설정이 존재하지 않는 경우 개방 시스템(Open System) 인증 절차 수행
MAC Address 인증 등 존재
인증 성공 후 무선 단말을 AP와 연결하는 과정
PC의 케이블을 스위치의 포트에 연결하는 과정과 비슷
위 3과정 이후 데이터 메시지를 AP를 통해 목적지로 전송 및 수신을 받는 단계

## Slide 4: 무선 네트워크
무선랜 보안 표준 정의사항
  인가된 내부 사용자 접속 통제를 위한 사용자 인증, 무선 구간 데이터 암호화를 위한 표준 규격
구분 | WEP (Wired Equivalent Privacy) | WPA (Wi-Fi Protected Access) | WPA2 (Wi-Fi Protected Access2)
개요 | -1997년 재정(2003년 삭제) | -WEP 방식 보완(Wi-Fi Alliance) | -IEEE 803.11i(2004년) 준수
인증 | -사전 공유된 비밀키 사용 (64비트, 128비트) | -별도의 인증서버를 이용하는 EAP 인증프로토콜(802.1x) -WPA-PSK(사전 공유된 비밀키) | -별도의 인증서버를 이용하는 EAP 인증 프로토콜(802.1x) -WPA-PSK(사전에 공유된 비밀키)
암호화 | -고정 암호키 사용 (인증키와 동일) -RC4 알고리즘 사용 | -암호키 동적 변경(TKIP) -RC4 알고리즘 사용 | -암호키 동적 변경(CCMP) -AES 등 강력한 블록암호 알고리즘 사용
보안성 | -64비트 WEP 키는 수분 내 노출 -취약하여 널리 쓰이지 않음 | -WEP 방식보다 안전하나 불완전한 RC4 알고리즘 사용 | -가장 강력한 보안 기능 제공

## Slide 5: 무선 네트워크 취약점
물리적 취약점
  무선 AP의 외부 노출
    AP 장비는 비인가자에 의해 장비의 파손, 리셋을 통한 설정 값 초기화 등의 문제가 존재
  무선 단말기의 분실 위험 및 정보 유출
    이동성을 가진 무선 단말기들은 항상 분실의 위험성이 존재
    저장 데이터의 유출
    무선랜의 내부 보안설정의 유출
도난 및 파손
구성설정 초기화
전원 차단
케이블 차단

## Slide 6: 무선 네트워크 취약점
기술적 취약점
  암호화 하지 않은 통신 데이터에 대한 도청
    무선 단말기는 주파수가 같은 불특정 다수의 신호수신이 가능하므로 암호화 하지 않은 통신의 경우 도청이 가능
  무선전파 전송 장비에 대한 서비스 거부 공격
    대량의 무선 패킷을 전송하여 서비스 거부 공격이 가능
    무선랜이 사용하는 주파수 대역에 강한 방해전파를 방사하는 것도 통신에 영향
Internet
Packet
Packet
Copy of Packet
Attack
X
X

## Slide 7: 무선 네트워크 취약점
기술적 취약점
  불법 AP(Rogue AP 또는 Fake AP)를 통한 전송 데이터 수집
    공격자가 불법적으로 무선 AP를 설치하여 무선랜 사용자들의 전송 데이터를 수집
    불법 AP의 설치유무를 탐지하는 것은 어렵지 않으나 정확한 불법 AP의 위치를 파악하는 것은 어려움
  MAC Spoofing을 통한 비인가 접근
    MAC Address를 통한 접근 제어 정책 우회
X
Fake AP
AP
Internet
X
AA-BB-CC-DD-EE-FF
AA-BB-CC-DD-EE-FF